|  | Филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» 211440 ул.Промышленная, 6, г. Новополоцк Витебской обл., Республика Беларусь +375-214 51-41-75, 8-029-510-09-59, 51-41-82 Е-mail: NPOLFCW@VITEBSK.BY http://ngb.by |
| --- | --- |
| КАНАЛЫ сборные железобетонные и тоннели из лотковых элементов Элементы каналов тоннелей ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Изготавливаются из тяжелого бетона и предназначены для прокладки полуподземных и подземных коммуникаций различного назначения в различных грунтовых условиях, с сейсмичностью до 9 баллов включительно, с учетом нагрузки от ж/д и автотранспорта. | Серия 3.006.1-2.87 Объем, м³ Масса, кг. Размеры (мм.) L B h/h1 Лотки в1 Л 4-8/6 0.72 1800 | 5970 780 530/80 Л4д-8 0.09 230 720 780 530/80 Л7-8/6 1,06 2700 5970 1160 680/80 Л7д-8 0,14 350 720 1160 680/80 Л11-8/6 1,44 3600 5970 1480 700/100 Л11д-8 0,18 450 720 1480 700/100 Л14-8/6 1,86 4650 5970 1840 570/120 Л14д-8 0,23 580 720 1840 570/120 | Л23-8/3 1,42 3550 2985 2460 740/140 Л23д-8 0,36 900 720 2460 740/140 Плиты 3006.1-2.87 в6 ПО-1 0,7 1750 2300 2000 1800 ПО-2 0.22 550 1450 150 1200 ПО-3 0,36 900 1750 1500 1600 ПО-4 0,61 1530 2300 1500 200 Плиты 3006.1-2.87 в2 П5-8 0.16 410 2990 780 70 П5д-8 0.04 100 740 780 70 П8-8 0,35 870 2990 1160 100 П8д-8 0.09 210 740 1160 100 П11-8 0,44 1100 2990 1480 100 П11д-8 0,11 270 740 1480 100 П15-8 0,66 1650 2990 1840 120 П15д-8 0,16 410 740 1840 120 П21-8 1,18 2940 2990 2460 160 П21д-8 0,29 730 740 2460 160 |